фотоотчет об обработке нефти на кавитационном аппарате TRGA-10N

1. фото аппарата

2.  пробы обработанной нефти были сданы на анализ. оставшаяся нефть хранилась, при одинаковой температуре – 10 град С 
а) в открытой кювете (см фото – остались вязкие фракции)

и в системе кавитационного агрегата закрытые от испарений легких фракций

видно что нефть хранившаяся в закрытом объеме не испарила легкие фракции и осталась текучей, см. фото ниже.

Примечание :

1. Вода, оставшаяся после прогонки нефти с добавлением воды и деэмульгатора была удалена из бака полностью путем отсасывания через шланг, а остатки нефти с водой из нижней точки системы, были так же удалены путем слива 2 литров смеси нефть – вода.

Таким путем в сфотографированных образцах отсутствует вода, но в нефти сохранились остатки введенного вместе водой деэмульгатора.

3. Система была очищена от воды, снова заполнена остатками нефти из емкости. После заполнения системы аппарат был включен на 10 секунд, для усреднения всего объема нефти и отобрана проба нефти.

4. Так как в системе осталась чистая нефть с деэмульгатором, при температуре +12-14 град С, остатки нефти были обработаны на кавитационном устройстве под давлением 4-5 атм в течении 4 минут. Сиситема была остановлена и из нижней точки была взята проба обработанной нефти.

Обе пробы выставлены на улицу и в течении 30 минут обработанная нефть расслоилась с выделением воды (хотя в отличие от предыдущего дня воду в нефть я не добавлял) в исходной нефти – расслоения не произошло.

Таким образом, на нашем устройстве возможно эффективное смешивание нефти содержащей воду, с использование деэмульгатора, для быстрого выпадения воды. Это может использоваться на буровых установках с целью отделения балластных вод закачиваемых в нефтяной пласт, для снижения расходов на транспортировку нефти и возврата воды обратно в нефтяной пласт.

5. Во время расслоени нефти, была вымыта емкость в которой обрабатывалась нефть а тряпка была подожжена. Тряпка вспыхнула с хлопком, характерным для паров бензина и горела чистым пламенем почти без копоти. Фото ниже.

Через час, из системы удалось слить еще остатки нефти которая была вновь подожжена на тряпке. Хлопок был меньше, пламя было темнее, копоти больше. Фото ниже.

Через 4 часа в пробе с выпавшей водой, на дне начал появляться белый налет напоминающий парафин.